## Znak sprawy: PERIG ZP.02.2023

ZAMAWIAJĄCY:

# PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI I ROZWOJU INFRASTRUKTURY

# GOSPODARCZEJ SP. Z O.O.

Młoteczno 12A
14-500 Braniewo

Specyfikacja warunków zamówienia ( SWZ )

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO NA PODSTAWIE

USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.)  W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego

do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji.

Młoteczno, dnia 20 lutego 2023 r.

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180444, REGON 170991585, NIP 582 154 95 05.

Młoteczno 12A,

14-500 Braniewo

woj. warmińsko-mazurskie

tel./fax (55) 243 28 55

Konto: 56 8313 0009 0038 0678 2000 0010

adres strony internetowej: https://www.perig.pl

adres e-mail: perig@perig.pl

godziny urzędowania: 7.00-15.00

II.ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”) udostępniona jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd

Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd

(zwanej dalej również „stroną internetową prowadzonego postępowania”)

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia  (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Na stronie internetowej prowadzonego postępowania udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Treść wniosków o wyjaśnienie SWZ ujawniana jest bez źródła zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

III.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w jako przetarg nieograniczony o jakim stanowi art. 132 ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia przekracza progi unijne o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

3.Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

6.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

8.Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94  ustawy Pzp.

9.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11.Zamawiający nie zamierza dzielić zamówienia na części ze względu na konieczność łącznego wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Nie dotyczy.

V.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości ( ścieki, osady denne ) do zbiornika osadu, składającego się z podwozia dwuosiowego z napędem 4x2 o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 ton, zabudowy ciśnieniowo-ssącej ze zbiornikiem o pojemności całkowitej 7 m3 i wyposażenia.

Dostarczony pojazd wraz z zabudową i wyposażeniem musi być fabrycznie nowy, nie  eksploatowany, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Za pojazd fabrycznie nowy uznaje się pojazd nie eksploatowany , uprzednio nierejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu. Za pojazd  kompletny uznaje się pojazd spełniający łącznie warunki zgodności z wymaganiami Zamawiającego wraz z dokumentami umożliwiającymi jego rejestrację na terenie R.P.

Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych na terytorium Polski zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm. ) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ).

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach naboru wniosków: Wstępna Promesa Nr Edycja NR 01/2021/8735/PolskiLad

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

34144000-8 – Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.

34144500-3 – Pojazdy do transportu odpadów i ścieków.

- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt Wykonawcy, na adres Przedsiębiorstwa Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne:

PODWOZIE

Podstawowe parametry:

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022

Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg

Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2

Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm

Silnik:

Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM

Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów

Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6

Skrzynia biegów manualna

Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu

Zbiornik paliwa min. 200 l. i zbiornik na produkt AdBlue min. 25 l (lub równoważny produkt tj: roztwór mocznika i demineralizowanej wody, złożony z 32,5% tej pierwszej substancji oraz 67,5% wody - spełniający funkcję neutralizowania zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi)

Korek wlewu paliwa zamykany na klucz

Filtr z separatorem wody, ogrzewany

Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy

Osie:

Stabilizator osi przedniej i tylnej

Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t

Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej

Koła min. 315/80R22.5

Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne,

Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe

Układ hamulcowy:

Elektroniczny system hamulcowy

Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe

Hamulec postojowy

System ABS, ASR i ESP

Podgrzewany osuszacz powietrza

Układ elektryczny:

2 akumulatory min. 175 Ah każdy

Alternator min. 100 A

KABINA:

Kabina dzienna trzymiejscowa

Kolor – niebieski RAL 5015

Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie

Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem

Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h

Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym

Blokada koła kierownicy z immobiliserem

Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane

Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony

Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera

Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego

Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby

Światła do jazdy dziennej LED

Osłony lamp tylnych

Zderzak stalowy

Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym

Centralny zamek sterowany z pilota

Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie),

Komplet pokrowców na siedzenia

Komplet dywaników gumowych

Klimatyzacja

Tachograf cyfrowy posiadający homologację

Tempomat

Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z kamery cofania, zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do przodu, z CD, MP3 oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth

Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim

Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie pojazdu

Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica - 2 szt., klucz do kół

ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA

Konstrukcja i zbiornik:

Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej),

Całkowita pojemność zbiornika 7 m3 z podziałem na dwie komory tj.: komora wody czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m3, komora osadu – 4,5 m3

Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość blachy min. 6 mm

Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie

Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed montażem

Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw

Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015

Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy min. 400 mm

Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej

Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim

Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu

Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika

Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwami 4" w dolnej części pokrywy zbiornika służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe zasuwy spustowe 3" umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w zawory bezpieczeństwa

Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika

Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią

Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą

Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) hydraulicznie 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy.

Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika - wyeliminowanie efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku

Tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego

Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni

Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika

Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie

Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed opadnięciem, zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych

Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej

Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz na osłonie przeciwsłonecznej przedniej szyby

Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafki na osprzęt wykonane z aluminium dla zmniejszenia ciężaru zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007

Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i chłodnica oleju hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem rolety zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych

Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia

Układ ssania:

Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m³/h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie - 0,8 [bar]/0,5 [bar]

Pompa ssąca napędzana hydraulicznie

Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór syfonowy, oraz przed zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa.

Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą

Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak również w osadnik oleju

Boczny bęben z nawiniętym wężem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie

Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270O, rozsuwane i składane, podnoszone o kąt min. 25O za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżą) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. min. 200 mm, uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4”, sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych.

Układ wysokociśnieniowy:

Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 210/ [I/min] — wydatek wody

Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS)

Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej;

Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej

Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu — praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie)

Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię zębatą, obrotowy duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN25 o długości 120 m, do prowadzenia węża ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym położeniu.

Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / rozwijanie węża ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach

Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz ( np. tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w samozawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węża (układarka) DN25 zsynchronizowany z obrotami bębna

Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN13 o długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części zabudowy

Sterowanie:

Praca pomp: pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, lub pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej lub obie pompy pracują równocześnie

Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu:

zamykany na odrębny klucz

szczelny, odporny na warunki atmosferyczne

umiejscowiony ergonomicznie w tylnej części pojazdu

wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa

wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr

obsługujący następujące funkcje:

włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu)

wł./wył. pompy ciśnieniowej

wł./wył. pompy ssącej

płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej

joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odchylanie, odwijanie/nawijanie węża)

licznik motogodzin

regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego

Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji:

wł./wył. silnika samochodu

wł./wył. pompy ciśnieniowej

wł./wył. pompy ssącej

joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie węża) – odkładanie i składanie

nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego

regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego

regulacja obrotów silnika samochodu

pełna obsługa wieży ssącej

wyłącznik awaryjny

zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania

Układ hydrauliczny:

zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy

w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia

układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice

Osprzęt:

Komplet dysz czyszczących:

w rozmiarze 1": głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka granat, głowica udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna

w rozmiarze 1/2": głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica udrażniająca Quatro

Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek;

Kpl. węży ssących 4" o łącznej długości min. 9 m z przyłączami

Sztywna rura ssąca 4" z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów

Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m

Wybierak do studzienek kanalizacyjnych

Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych

Klucz do Zasów z kpl. główek

Kamera cofania

Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD Oko kamery ø 32 mm Kamera osiowa analogowa Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości Obiektyw szerokokątny Automatyczna kontrola przysłony Automatyczny obraz samopoziomujący Licznik metrów Wysokowydajne światło LED Kombinacja szkła ochronnego z szafiru i specjalnych tworzyw sztucznych Stała ostrość Zakręty 45° od DN 50 Zakręty 87° od DN 70 Kabel wsuwany o średnicy ø 8,2 mm o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej

WYMAGANIA DODATOWE:

Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm

Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm

Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia winien uwzględnić również inne nie ujęte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementy elektryczne, mechaniczne itp., których wykonanie/montaż jest niezbędny do prawidłowej realizacji oraz prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie 6 pracowników wskazanych przez 24 godziny Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawi po upływie szkolenia w terminie 7 dni zaświadczenia upoważniające do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego pojazdu dla tych pracowników.

- Wykonawca w dniu odbioru jest zobowiązany dla dostarczonego pojazdu przedłożyć:

- Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim.

- Katalog części zamiennych w języku polskim.

- Deklarację zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń.

- Gwarancję na pojazd oraz zabudowę na okres 24 miesięcy.

- Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce.

- Wymaganą homologację na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub dopuszczenie jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na pojazd bazowy wydaną przez producenta.

- Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych ( wchodzących w skład przedmiotowego pojazdu ), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 5 sztuk i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden rok.

- Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia wady  lub usterki przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie pojazdu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez firmę, z którą jest związany umową bez utraty gwarancji/rękojmi na co Wykonawca wyraża zgodę.

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.      Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa maksymalnie od dnia zawarcia umowy w terminie  do 7 miesięcy.

2.   Za dzień dostawy Zamawiający uważać będzie dzień, w którym nastąpi przekazanie  przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy.

3.   W ramach dodatkowego punktowanego kryterium „termin realizacji” możliwe jest skrócenie terminu, o którym mowa w ust. 1 o 1 lub 2 miesiące. Wskazanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę nastąpi w Ofercie.

VII.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone  zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

VIII.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE   O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: perig@perig.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX.	WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Robert Mirkowski,

tel. 509 298 571, e-mail: perig@perig.pl

X.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 25.VI.2023 r.

2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez Zamawiającego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.	Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust.2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

XI.	OPIS SPOSOBU SKADANIA OFERTY

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski” Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w SWZ, w stosunku do których wskazano obowiązek załączenia do oferty.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 261 ustawy Pzp.

Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca – zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp - jest zobowiązany zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz zawrzeć uzasadnienie, w którym wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. W przypadku, gdy Wykonawca przekazuje dokumenty lub oświadczenia po upływie terminu składania ofert wówczas zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – nie później niż w terminie składania tych dokumentów. W przypadku zastrzeżenia części oferty, jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust 3 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić strony zawierające zastrzeżone informacje do oddzielnego pliku o nazwie „tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień wraz z ofertą. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie zostały oznaczone w wymagany sposób.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności (dokument w postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składany w ofercie powinny mieć formę elektroniczną (dokument w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich).

Ofertę należy sporządzić w jednym z formatów z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .xlsx.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

- Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 139 ustawy Pzp w niniejszym postępowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający  działając w trybie art. 139 ustawy Pzp przewiduje możliwość żądania JEDZ  (załącznik nr 4) wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie JEDZ o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostepniających zasoby na zasadach określonych art. 118 ustawy Pzp przedstawia wraz z oświadczeniem JEDZ o którym mowa powyżej, także oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego.

Zamawiający nie wymaga wykazaniem się brakiem  podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców, którymi zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 462 ust.1 pzp.

- W związku z zapisem punktu powyższego wszyscy Wykonawcy ubiegający się do udzielenia niniejszego przedmiotu zamówienia zobowiązani są  do złożenia następujących dokumentów:

- Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ.

- Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A do SWZ.

3) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Załącznik nr 2 do SWZ.

4) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Załącznik nr 3 do SWZ.

5) Przedmiotowe środki dowodowe tj.,:

Karta katalogowa oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowy na zasadach wskazanych  w art. 107 ustawy Pzp.

3)  W celu dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wzywa Wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia  oświadczenia:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – złożonego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 4 do SWZ

oraz następujących  podmiotowych środków dowodowych wymaganych od Wykonawcy:

2) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ).

3) Oświadczenia wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp - (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ).

4) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust.4 powyżej  - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust.4 powyżej. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w zdaniu powyżej , lub gdy dokument te nie odnosi się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy Pzp, zastępuje się go odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa w ust. 4 powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

4)  Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

5)   Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

6)    W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

XII.	TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 marca 2023 r. do godziny 09:00. Informacja na temat złożenia oferty znajduje się w pkt. XI SWZ. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd Identyfikator postępowania: 148610-c4296681-b0ff-11ed-9236-36fed59ea7dd Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego na portalu ezamowienia.gov.pl.

XIII.	TERMIN OTWARCIA OFERT

1.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 marca 2023 r.  o godzinie 12:00

2.	Otwarcie ofert jest niejawne.

3.    Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.

XIV.	PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.

- W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

- Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

XV	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy

2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy

3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy

4. zdolności technicznej lub zawodowej - nie dotyczy

#### Zamawiający nie wprowadza żadnych wymagań w zakresie pkt. 1 -4

XVI	WADIUM

# Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia  wadium .

XVII	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII.SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2.	Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3.	Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

4.     Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SWZ, jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. W szczególności cena powinna obejmować: koszty realizacji dostawy bezpośrednio wynikających z specyfikacji technicznej dla samochodu, powinna także obejmować koszty nie ujęte w specyfikacji technicznej, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np.:

- koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia w siedzibie Spółki: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o., Młoteczno 12A, 14-500 Braniewo,

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki, itp.,

- koszty ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu odbioru,

- koszty przeszkolenia w siedzibie Zamawiającego czterech pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu,

- koszty zorganizowania i przeprowadzenia próby eksploatacyjnej przed odbiorem,

- koszty dostarczenia wymaganych dokumentów.

    - Po całkowitym rozliczeniu  pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym, własność przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.

7.	Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.

8.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

9.	W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XIX.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował się następującym kryteriami:

Cena:  60 pkt

Termin realizacji zamówienia   40 pkt

Sposób przyznawania punktów za poszczególne kryteria:

Kryterium nr 1:

Cena:  60 pkt

W kryterium nr 1: oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej wg wzoru:

najniższa cena  podana w  złożonych ofertach

K1 =       ––––––––––––––––––––––––––– x 60

cena w badanej ofercie

K1 – wartość oceny oferty według kryterium nr 1

Kryterium nr 2:

Termin realizacji zamówienia   40 pkt

Punkty za kryterium termin realizacji zamówienia zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:

- W ramach kryterium oceniane będzie zaoferowanie przez Wykonawcę skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( wskazanego w pkt. VI.1. SWZ ) według następujących zasad:

- Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje skrócenia terminu, o którym mowa w pkt. VI.1. SWZ  t.j. zachowany zostanie termin 31.10.2023 r. otrzyma 0 punktów,

- Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ  o 1 miesiąc, t.j. do dnia 30.09.2023 r. otrzyma 20 punktów,

- Oferta Wykonawcy, który zaoferuje skrócenie terminu, o którym mowa pkt. VI.1. SWZ  o 2 miesiące, t.j. do dnia 31.08.2023 r. otrzyma 40 punktów,

- Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w ofercie.

- Wykonawca nie może zaproponować innego terminu realizacji przedmiotu zamówienia niż wymienione w ppkt a).

- W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego błędnego wskazania (niezgodnego z wymogami Zamawiającego), Zamawiający do oceny oferty przyjmie termin 31.10.2023 r.  Tym samym oferta w ww. kryterium otrzyma 0 punktów.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium terminu realizacji przez jedną ofertę wynosić będzie 40 punktów.

2.	Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą  łączną ilość punktów.

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Po dokonaniu oceny ofert   w zakresie kryteriów, których mowa w pkt. 1 Zamawiający wyliczy ocenę punktową ofert wg następującego wzoru:

P = PKC + PKT

gdzie:

P	- suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,

PKC	- ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena",

PKT	- ilość punktów uzyskanych przez badaną  ofertę w kryterium „Termin realizacji zamówienia".

4.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nowe propozycje podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego.

5.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

7.	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

8.	W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

XX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577  ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.	Zamawiający może zawrzeć umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

3.	Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4.	Wykonawca, o którym mowa w ust.  1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5.	Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.

XXI.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub  wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od  publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXII.	ZAŁĄCZNIKI DO SWZ

Integralną część niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

1. Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 1

2. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1 A

3.Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp  - załącznik nr 2

4.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy pzp - załącznik nr 3

5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) - plik w formacie: .doc,.pdf oraz .xml (espd-request) – do zaimportowania w serwisie eESPD) – Załącznik nr 4

6.Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5

7.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 6

8.Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 7

9.Klauzula RODO - załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Ja/my* niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

..................................................................................................

Zakres umocowania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Województwo : ……………………….

Kraj ……………………………………

REGON …….………………………………..

NIP: ………………………………….

adres e-mail:……………………………………

(na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Wykonawca  jest: mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorcą, średnim przedsiębiorcą, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*  - niepotrzebne skreślić

Ja / my niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Działający w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy/ów, nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji.

1.	Składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji warunków zamówienia ( SWZ ).

2.	Oferuję/emy realizację  całości przedmiotu zamówienia za cenę w wysokości:

a)	cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:

……………………………………………………………….………… zł

słownie złotych: ……………………………………………………………………………. ,

b)	w tym podatek VAT: …………………………………………………………………………… zł

słownie złotych: ………………………………...…………………………………………… ,

c)	cena netto w wysokości:

…………………………………………………………………………… zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………..… ,

- Oferuję/emy okres realizacji zamówienia ……………………………..2023 r.

- Oświadczam(y), że oferowany przedmiot zamówiewnia spełnia wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w SWZ.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania  zamówienia.

- Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia projektowane postanowienia umowy  (Załącznik nr 7 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w                                   przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych  w                        projektowanych postanowienia umowy , w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia objęty treścią SWZ i niniejszej oferty zamierzamy:

  - wykonać sami

  - następujący zakres przedmiotu zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:

Zakres przedmiotu zamówienia /…………………………………………………………………………

Nazwa, adres podwykonawcy /…………………………………………………………………………

Uwaga:

Powielić tyle razy, ile wymaga tego dana okoliczność

Brak wskazania oznacza, że Wykonawca zamierza zamówienie zrealizować samodzielnie,                                             bez podwykonawców.

- Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od …….. do ……. nie mogą być ujawnione, gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO(1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załącznik nr 1A do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dotycząca spełniania wymagań Zamawiającego przez oferowany samochód ssąco-płuczący

do hydrodynamicznego udrażniania i czyszczenia kanalizacji.

Oświadczam, że oferowany samochód marki ………………………….., model ……………………., wyprodukowany w ……………………… r. spełnia niżej podane wymagania i parametry:

| L.p. | Parametry i wymagania minimalne określone przez Zamawiającego | Potwierdzenie spełniania wymagania lub parametru 1): |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | PODWOZIE |  |
|  | Podstawowe parametry: |  |
| 1 | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022 | TAK / NIE 2) |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18000 kg | TAK / NIE 2) |
| 3 | Podwozie dwuosiowe z napędem 4 x 2 | TAK / NIE 2) |
| 4 | Rozstaw osi w zakresie 4100-4200 mm | TAK / NIE 2) |
|  | Silnik: |  |
| 5 | Wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 310 KM | TAK / NIE 2) |
| 6 | Pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów | TAK / NIE 2) |
| 7 | Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 | TAK / NIE 2) |
| 8 | Skrzynia biegów manualna | TAK / NIE 2) |
| 9 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do zabudowy napędzana od silnika pojazdu | TAK / NIE 2) |
| 10 | Zbiornik paliwa min. 200 l. i AdBlue min. 25 l | TAK / NIE 2) |
| 11 | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz | TAK / NIE 2) |
| 12 | Filtr z separatorem wody, ogrzewany | TAK / NIE 2) |
| 13 | Płomieniowy układ rozruchowy bądź żarowy układ rozruchowy | TAK / NIE 2) |
|  | Osie: |  |
| 14 | Stabilizator osi przedniej i tylnej | TAK / NIE 2) |
| 15 | Dopuszczalny nacisk osi przedniej min. 7,5 t | TAK / NIE 2) |
| 16 | Dopuszczalny nacisk osi tylnej min. 11,5t | TAK / NIE 2) |
| 17 | Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej | TAK / NIE 2) |
| 18 | Koła min. 315/80R22.5 | TAK / NIE 2) |
| 19 | Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe (dopuszczalne koło luzem), błotniki i chlapacze, listwy przeciwwjazdowe boczne, | TAK / NIE 2) |
| 20 | Opony osi napędowej – zastosowanie drogowo-terenowe | TAK / NIE 2) |
|  | Układ hamulcowy: |  |
| 21 | Elektroniczny system hamulcowy | TAK / NIE 2) |
| 22 | Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe | TAK / NIE 2) |
| 23 | Hamulec postojowy | TAK / NIE 2) |
| 24 | System ABS, ASR i ESP | TAK / NIE 2) |
| 25 | Podgrzewany osuszacz powietrza | TAK / NIE 2) |
|  | Układ elektryczny: |  |
| 26 | 2 akumulatory min. 175 Ah każdy | TAK / NIE 2) |
| 27 | Alternator min. 100 A | TAK / NIE 2) |
|  | KABINA: |  |
| 28 | Kabina dzienna trzymiejscowa | TAK / NIE 2) |
| 29 | Kolor – niebieski RAL 5015 | TAK / NIE 2) |
| 30 | Kierownica wielofunkcyjna, regulowana wysokość i nachylenie | TAK / NIE 2) |
| 31 | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem | TAK / NIE 2) |
| 32 | Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h | TAK / NIE 2) |
| 33 | Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym | TAK / NIE 2) |
| 34 | Blokada koła kierownicy z immobiliserem | TAK / NIE 2) |
| 35 | Lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane | TAK / NIE 2) |
| 36 | Lusterko szerokokątne przednie oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony | TAK / NIE 2) |
| 37 | Elektrycznie otwierane szyby kierowcy i pasażera | TAK / NIE 2) |
| 38 | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego | TAK / NIE 2) |
| 39 | Osłona przeciwsłoneczna przedniej szyby | TAK / NIE 2) |
| 40 | Światła do jazdy dziennej LED | TAK / NIE 2) |
| 41 | Osłony lamp tylnych | TAK / NIE 2) |
| 42 | Zderzak stalowy | TAK / NIE 2) |
| 43 | Akustyczny sygnał cofania przy włączonym biegu wstecznym | TAK / NIE 2) |
| 44 | Centralny zamek sterowany z pilota | TAK / NIE 2) |
| 45 | Dwa komplety kluczyków (2 kluczyki z pilotem + 1 kluczyk zwykły w komplecie), | TAK / NIE 2) |
| 46 | Komplet pokrowców na siedzenia | TAK / NIE 2) |
| 47 | Komplet dywaników gumowych | TAK / NIE 2) |
| 48 | Klimatyzacja | TAK / NIE 2) |
| 49 | Tachograf cyfrowy posiadający homologację | TAK / NIE 2) |
| 50 | Tempomat | TAK / NIE 2) |
| 51 | Radio z min. dwoma głośnikami z wyświetlaczem min. 7 cali, pokazującym również obraz z kamery cofania, zabudowane w desce rozdzielczej nie ograniczające widoczności do przodu, z CD, MP3 oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth | TAK / NIE 2) |
| 52 | Komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim | TAK / NIE 2) |
| 53 | Dwie lampy-koguty sygnalizacyjne koloru pomarańczowego zamontowane na kabinie pojazdu | TAK / NIE 2) |
| 54 | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3 m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12 t – 1 szt., kliny pod koła min. 4 szt., gaśnica – 2 szt., klucz do kół | TAK / NIE 2) |
|  | ZABUDOWA CIŚNIENIOWO-SSĄCA |  |
|  | Konstrukcja i zbiornik: |  |
| 55 | Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej), | TAK / NIE 2) |
| 56 | Całkowita pojemność zbiornika 7 m3 z podziałem na dwie komory tj.: komora wody czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą poprzeczną. Pojemność komór – komora wody czystej min 2,5 m3, komora osadu – 4,5 m3 | TAK / NIE 2) |
| 57 | Zbiornik wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa), grubość blachy min. 6 mm | TAK / NIE 2) |
| 58 | Przygotowanie powierzchni zbiornika przez śrutowanie | TAK / NIE 2) |
| 59 | Pełne zabezpieczenie zabudowy powłoką antykorozyjną, elementy malowane przed montażem | TAK / NIE 2) |
| 60 | Zbiornik od wewnątrz zabezpieczony farbą epoksydową odporną na działanie czynników mechanicznych, wody oraz substancji chemicznych i paliw | TAK / NIE 2) |
| 61 | Zbiornik od zewnątrz pomalowany farbą antykorozyjną oraz farbą nawierzchniową odporną na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze RAL 5015 | TAK / NIE 2) |
| 62 | Właz rewizyjny z pokrywą w przedniej części zbiornika (komora wody czystej) o średnicy min. 400 mm | TAK / NIE 2) |
| 63 | Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej | TAK / NIE 2) |
| 64 | Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim | TAK / NIE 2) |
| 65 | Rura przelewowa odprowadzająca nadmiar wody podczas napełniania komory z hydrantu | TAK / NIE 2) |
| 66 | Wskaźnik poziomu czystej wody w przedniej komorze zbiornika oraz min. 3 wzierniki na tylnej dennicy pokazujące poziom osadu w tylnej komorze zbiornika | TAK / NIE 2) |
| 67 | Zbiornik wyposażony w przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zasuwami 4” w dolnej części pokrywy zbiornika służące do napełniania i opróżniania komory osadu, w dodatkowe zasuwy spustowe 3” umieszczone na 1/3 oraz 2/3 wysokości pokrywy zbiornika przeznaczone do zrzutu wody nad osadowej z komory osadu oraz w zawory bezpieczeństwa | TAK / NIE 2) |
| 68 | Min. cztery dysze płuczące umieszczone wewnątrz zbiornika | TAK / NIE 2) |
| 69 | Sposób mocowania z ramą podwozia poprzez ramę pośrednią | TAK / NIE 2) |
| 70 | Połączenie zbiorników umożliwiające opcjonalne napełnienie całego zbiornika wodą czystą | TAK / NIE 2) |
| 71 | Pokrywa zbiornika (tylna dennica) otwierana i zamykana hydraulicznie, blokowana (ryglowana) hydraulicznie 4 punktowo poprzez sworznie przesuwane siłownikami hydraulicznymi z regulacją docisku dennicy. | TAK / NIE 2) |
| 72 | Podnoszenie pokrywy się za pomocą jednego siłownika umieszczonego wewnątrz zbiornika – wyeliminowanie efektu przekoszenia dennicy i nierównomiernego jej docisku | TAK / NIE 2) |
| 73 | Tylna otwierana dennica wzmocniona pierścieniem wykonanym z ceownika hutniczego | TAK / NIE 2) |
| 74 | Zbiornik hydraulicznie podnoszony pod kątem min. 25 stopni | TAK / NIE 2) |
| 75 | Podnoszenie zbiornika za pomocą jednego siłownika | TAK / NIE 2) |
| 76 | Siłowniki (podnoszący zbiornik i otwierający dennicę) wyposażone w zabezpieczenie przed gwałtownym spadkiem ciśnienia w układzie | TAK / NIE 2) |
| 77 | Pneumatycznie podnoszona i opuszczana podpora zabezpieczająca zbiornik przed opadnięciem, zabezpieczenie przed opadnięciem zbiornika podczas prac serwisowych | TAK / NIE 2) |
| 78 | Fartuch wylotowy wystający poza gabaryt samochodu wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK / NIE 2) |
| 79 | Napisy informacyjne z nazwą firmy umieszczone po obu stronach, wzdłuż zbiornika oraz na osłonie przeciwsłonecznej przedniej szyby | TAK / NIE 2) |
| 80 | Po obu stronach pojazdu, wzdłuż zbiornika szafki na osprzęt wykonane z aluminium dla zmniejszenia ciężaru zabudowy i pomalowane na kolor szary RAL 9007 | TAK / NIE 2) |
| 81 | Obie pompy wraz z układami napędowymi oraz układem chłodzenia (zbiornik, filtry i chłodnica oleju hydraulicznego, wentylatory) umieszczone w oświetlonej światłami LED zamkniętej przestrzeni w przedniej części zabudowy, za kabiną kierowcy. Dostęp do przestrzeni pompowej poprzez zamykane na klucz przed niepowołanym dostępem rolety zwijane do góry o szerokości min. 1200 mm w celu swobodnego dostępu podczas prac serwisowych | TAK / NIE 2) |
| 82 | Obie pompy napędzane z przystawek odbioru mocy podwozia | TAK / NIE 2) |
|  | Układ ssania: |  |
| 83 | Pompa ssąca o wydajności min. 950 [m³/h] przy max. Podciśnienie/nadciśnienie - 0,8 [bar]/0,5 [bar] | TAK / NIE 2) |
| 84 | Pompa ssąca napędzana hydraulicznie | TAK / NIE 2) |
| 85 | Zabezpieczenie pompy ssącej przed zalaniem poprzez odcinający zawór przelewowy, zawór syfonowy, oraz przed zanieczyszczeniem poprzez filtr bezpieczeństwa. | TAK / NIE 2) |
| 86 | Pompa ssąca z korpusem i flanszami chłodzona cieczą | TAK / NIE 2) |
| 87 | Układ ssący wyposażony w chłodnicę z wentylatorem i zbiornikiem wyrównawczym jak również w osadnik oleju | TAK / NIE 2) |
| 88 | Boczny bęben z nawiniętym wężem ssącym DN 75 – min 20 m, sterowany hydraulicznie | TAK / NIE 2) |
| 89 | Ramię ssące: hydraulicznie obracane o kąt 270O, rozsuwane i składane, podnoszone o kąt min. 25O za pomocą siłownika hydraulicznego, otwierane i zamykane (ssanie wieżą) za pomocą siłownika pneumatycznego, zamontowane na zbiorniku z otworem wlotowym obrotnicy do zbiornika o śr. Min. 200 mm, uzbrojone w wąż ssący o średnicy 4”, sterowane niezależnie z poziomu bezprzewodowego pilota, mechanizm obrotowy (zębaty) osłonięty osłoną zabezpieczającą przed wpływem warunków atmosferycznych. | TAK / NIE 2) |
|  | Układ wysokociśnieniowy: |  |
| 90 | Układ ciśnieniowy o maksymalnych parametrach pracy: 140 [bar] — ciśnienie robocze przy 210/ [I/min] — wydatek wody | TAK / NIE 2) |
| 91 | Pompa ciśnieniowa napędzana przez pompę hydrauliczną sterowaną proporcjonalnie (LS) | TAK / NIE 2) |
| 92 | Układ ciśnieniowy wyposażony w filtr wody zainstalowany na zasilaniu pompy ciśnieniowej; | TAK / NIE 2) |
| 93 | Płynna regulacja wydatku i ciśnienia pompy ciśnieniowej | TAK / NIE 2) |
| 94 | Układ umożliwiający wymuszoną cyrkulację podgrzewanej w zbiorniku wody, podczas jazdy samochodu — praca w warunkach zimowych (przepływ wymuszony pneumatycznie) | TAK / NIE 2) |
| 95 | Odkładany hydraulicznie o kąt 180 stopni w płaszczyźnie pionowej poprzez przekładnię zębatą, obrotowy duży bęben (wyciągarka), z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN25 o długości 120 m, do prowadzenia węża ciśnieniowego z możliwością blokady w dowolnym położeniu. | TAK / NIE 2) |
| 96 | Duży bęben obracany hydraulicznie poprzez przekładnię łańcuchową (nawijanie / rozwijanie węża ciśnieniowego) z płynną regulacją prędkości w obu kierunkach | TAK / NIE 2) |
| 97 | Duży bęben o sztywnej konstrukcji tarcz ( np. tarcze składane z 12 elementów celem usztywnienia konstrukcji) wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w amo zawracający mechanizm śrubowy do automatycznego układania węża (układarka) DN25 zsynchronizowany z obrotami bębna | TAK / NIE 2) |
| 98 | Dodatkowy mały bęben (tarcze) wykonany ze stali nierdzewnej z nawiniętym wężem ciśnieniowym DN13 o długości 60 m o napędzie manualnym zamontowany w tylnej części zabudowy | TAK / NIE 2) |
|  | Sterowanie: |  |
| 99 | Praca pomp: pompa wysokociśnieniowa pracuje przy odłączonej pompie ssącej, lub pompa ssąca pracuje przy odłączonej pompie wysokociśnieniowej lub obie pompy pracują równocześnie | TAK / NIE 2) |
| 100 | Wodoszczelny panel sterujący wykonany ze stali kwasoodpornej znajdujący się z tyłu pojazdu: | TAK / NIE 2) |
| 101 | zamykany na odrębny klucz | TAK / NIE 2) |
| 102 | szczelny, odporny na warunki atmosferyczne | TAK / NIE 2) |
| 103 | umiejscowiony ergonomicznie w tylnej części pojazdu | TAK / NIE 2) |
| 104 | wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa | TAK / NIE 2) |
| 105 | wyposażony w manometr ciśnieniowy i manowakuometr | TAK / NIE 2) |
| 106 | obsługujący następujące funkcje: włączanie/wyłączanie urządzenia (silnika samochodu) wł./wył. Pompy ciśnieniowej wł./wył. Pompy ssącej płynna regulacja parametrów pracy pompy ciśnieniowej joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odchylanie, odwijanie/nawijanie węża) licznik motogodzin regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego | TAK / NIE 2) |
| 107 | Zdalne sterowanie do obsługi następujących funkcji: | TAK / NIE 2) |
| 108 | wł./wył. Silnika samochodu | TAK / NIE 2) |
| 109 | wł./wył. Pompy ciśnieniowej | TAK / NIE 2) |
| 110 | wł./wył. Pompy ssącej | TAK / NIE 2) |
| 111 | joystick 4-kierunkowy do obsługi dużego bębna ciśnieniowego (odwijanie/nawijanie węża) – odkładanie i składanie | TAK / NIE 2) |
| 112 | nawijanie/odwijanie bębna ssącego bocznego | TAK / NIE 2) |
| 113 | regulacja szybkości obrotu dużego bębna ciśnieniowego | TAK / NIE 2) |
| 114 | regulacja obrotów silnika samochodu | TAK / NIE 2) |
| 115 | pełna obsługa wieży ssącej | TAK / NIE 2) |
| 116 | wyłącznik awaryjny | TAK / NIE 2) |
| 117 | zdalne sterowanie wyposażone w ładowarkę i dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania | TAK / NIE 2) |
|  | Układ hydrauliczny: |  |
| 118 | zabezpieczony przed nieumyślnym podniesieniem zbiornika lub otwarciem dennicy | TAK / NIE 2) |
| 119 | w układzie hydraulicznym – filtry wyposażone we wskaźniki zabrudzenia | TAK / NIE 2) |
| 120 | układ hydrauliczny wyposażony min. w 2 chłodnice | TAK / NIE 2) |
|  | Osprzęt: |  |
| 121 | Komplet dysz czyszczących: | TAK / NIE 2) |
| 122 | w rozmiarze 1”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica ciężka granat, głowica udrażniająca Quatro, głowica rotacyjna | TAK / NIE 2) |
| 123 | w rozmiarze 1/2”: głowica czyszcząca standard ”ślepa” oraz ”z pilotem”, głowica udrażniająca Quatro | TAK / NIE 2) |
| 124 | Pistolet wysokociśnieniowy do mycia studzienek | TAK / NIE 2) |
| 125 | Kpl. węży ssących 4” o łącznej długości min. 9 m z przyłączami | TAK / NIE 2) |
| 126 | Sztywna rura ssąca 4” z przyłączem uzbrojona w rozdrabniacz twardych osadów | TAK / NIE 2) |
| 127 | Kpl. węży strażackich DN 75 o łącznej długości min. 40 m | TAK / NIE 2) |
| 128 | Wybierak do studzienek kanalizacyjnych | TAK / NIE 2) |
| 129 | Stopa hydrantowa z wodomierzem do hydrantów podziemnych | TAK / NIE 2) |
| 130 | Klucz do Zasów z kpl. główek | TAK / NIE 2) |
| 131 | Kamera cofania | TAK / NIE 2) |
| 132 | Kamera do inspekcji kanalizacji sanitarnej Monitor TFT 5,6" z gniazdem kart pamięci SD Oko kamery ø 32 mm Kamera osiowa analogowa Moduł kamery kolorowej o wysokiej rozdzielczości Obiektyw szerokokątny Automatyczna kontrola przysłony Automatyczny obraz samopoziomujący Licznik metrów Wysokowydajne światło LED Kombinacja szkła ochronnego z szafiru i specjalnych tworzyw sztucznych Stała ostrość Zakręty 45° od DN 50 Zakręty 87° od DN 70 Kabel wsuwany o średnicy ø 8,2 mm o długości min. 60 m umieszczony na bębnie ze stali nierdzewnej | TAK / NIE 2) |
|  | WYMAGANIA DODATOWE: |  |
| 133 | Długość pojazdu nie większa niż 8000 mm | TAK / NIE 2) |
| 134 | Szerokość pojazdu nie większa niż 2500 mm | TAK / NIE 2) |
| 135 | Wysokość pojazdu nie większa niż 3600 mm | TAK / NIE 2) |
| 136 | Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia 6 pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi oraz eksploatacji pojazdu i wystawienie zaświadczeń upoważniających do wykonywania obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowego samochodu dla tych pracowników. | TAK / NIE 2) |
| 137 | Instrukcje obsługi i serwisowania samochodu, urządzeń oraz wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim. | TAK / NIE 2) |
| 138 | Katalog części zamiennych w języku polskim. | TAK / NIE 2) |
| 139 | Deklaracja zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń. | TAK / NIE 2) |
| 140 | Gwarancja na pojazd oraz zabudowę: 24 miesiące. | TAK / NIE 2) |
| 141 | Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu w Polsce. | TAK / NIE 2) |
| 142 | Wymagana homologacja na cały zestaw samochodu ciężarowego (pojazd specjalny) lub dopuszczenie jednostkowe do ruchu dla pojazdu specjalnego wraz z homologacją na pojazd bazowy wydaną przez producenta. | TAK / NIE 2) |
| 143 | Nie zastosowano urządzeń prototypowych ( wchodzących w skład przedmiotowego samochodu ), przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, których wyprodukowano mniej niż 5 sztuk i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden rok. | TAK / NIE 2) |
| 144 | Zapewnienie serwisu gwarancyjnego na terytorium Polski, czas reakcji serwisu – 2 dni robocze od zgłoszenia wady przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. | TAK / NIE 2) |

- – w każdej pozyzcji kol. 3 należy skreślić „tak” lub „nie”

- – niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 2 do SWZ

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….…(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),
co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik  nr 3 do SWZ

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznik  nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 Pzp

O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

składamy następujące oświadczenie:

nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę

należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę i jednocześnie składamy poniższe dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie do innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

- niepotrzebne skreślić

Załącznik  nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania  i czyszczenia kanalizacji

Nazwa i adres:

NIP/ REGON/ KRS/ CEiDG)

reprezentowany przez: Imię i nazwisko

Stanowisko/Działający jako

składamy następujące oświadczenie:

Oświadczam, iż nie podlegam  wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust.1 pkt. 3 ustawy

- art. 108 ust.1 pkt. 4 ustawy

- art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy

- art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy

oraz

- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego   (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

- art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

- są aktualne.

Załącznik nr 8 do SWZ

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o. o. z siedzibą: Młoteczno 12 A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 55, adres e-mail: perig@perig.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z powyższym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  na podstawie art. 275 pkt.1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710)

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z przepisami pzp

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.